Elementos basicos

Cautin
El cautin tambien es conocido como un soldador electrico de estaño,funciona convirtiendo la energia en calor mediante una resistencia electrica que se calienta manteniendo una temperatura constante, normalmente la temperatura de gradua desde los 50 grados hasta 450 grados. La temperatura de mantiene en el lapiz metalico del cautin, esta sirve para derretir el estaño y realizar soldaduras con mas presicion.

Imagen de cautin
Estaño

Es un elemento quimico considerado un metal, posee un color blanco plateado y es facil de moldear. Se usa como material para realizar soldaduras en componentes electronicos.

Imagen de cautin

destornilladores

Herramienta para atornillar o destornillar que consiste generalmente en una barra metálica(caña o vastago) sujeta a un mango y terminada en un extremo llamado punta que se adapta a la cabeza del tornillo. Los destornilladores pueden ser de diversos tipo, los mas comunes son los destornilladores en cruz(estrella), de estrella de 5 o mas puntas, torx, hexagonales y destornillador plano(ranura).

Los tamaños varian desde el grosor y longitud de la barra metalica. Ver tabla de tamaños, grosor y tipos. La tabla no los muestra en relacion uno del otro valor, solo muestra la informacion en columnas independientes.

diametro de punta	Longitud de vástago	Clasificacion
3 mm	4 cm	Plano
4 mm	10 cm	cruz
5 mm	15 cm	estrella
6 mm	20 cm	torx
7 mm	32 cm	pentaloble
8 mm		Hexagonal
9 mm		Spanner
10 mm

Tuercas
Normalmente es un pieza metalica con un orificio en el centro el cual presenta un rosca, se utiliza para fijar un tornillo en forma fija. La tuerca permite sujetar y fijar uniones de elementos desmontables, en ocaciones se le puede colocar una o mas arandelas para realizar un mejor soporte y la uniones queden totalmente ajustadas.

Las arandelas varian de tamano del diametro, esta debe poseer el diametro del tornillo al cual va a sujetar. Ver descripcion de diametro en la tabla de diametro de punta del tornillo .La mayoria de las tuercas suelen ser hexagonales o cuadradas.

Tornillos

es un elemento metalico de forma cilindrica, es utilizado para sujetar dos piezas a las cuales se les perfora un agujero para que el tornillo la atraviese, normalmente posee un forma de rosca a la cual se le adhiere una tuerca para sujetarlo bien, tambien posee una cabeza la cual puede ser de diferentes tipos a como lo muestra los tipos de destornilladores. Ver tabla 1.

Arandela

una arandela es un disco metalico o plastico con un agujero en el centro, normalmente se utiliza para soprtar una carga de apriete. Es importante colocar la arandela en la cabeza del tornillo para evitar la corrosion y ayudar a sujetar la superficie a acoplar.

Lija

la lija o papel lija es una herramienta, consiste en un papel al cual se le ha ahregado un material abrasivo como el polvo de vidrio o esmeril. Se utiliza para dejar lisa una superficie rugosa, tambien para dar forma de manera mas detallada, es muy utilizado en la carpinteria para dejar la superficie de la madera. Tambien existen varios tipos de grosor para dejar diferentes acabados.

Cortadora-peladora de cable

Comunmente la cortadora de cables es una herramiente que facilita pelar cables y cortarlos, tiene forma de tenaza pero posee filo para cortar cables y en la punta de la pinza posee agujeron que forman diferentes tamaños de circulos para cortar unicamente el cable aislante y dejar intacto el cable de cobre.

Tubo aislante termocontractil

El tuvo termocontractil tiene la particularidad de funcionar como terminador de conector o agrupador de cables, tiene la propiedad de contraerse aproximadamente 50% de su tamaño original cuando es expuesto al calor ya sea por una pistola de calentamiento o por la exposicion al fuego.

Sierra

La sierra es una herramienta que sirve para cortar madera u otro material. Posee una hoja con filo que permite cortar mediante un continuo movimiente al cual se le aplica fuerza sobre el material a cortar.

Multimetro
 el multimetro o tester es un instrumento electrico portatil para medir directamente magnitudes electricas activas, como corrientes (alternas y directas), voltaje y continuidad.

conectores electrico- cable jst

el cable jst tambien llamado BEC, son conectores que ayudan a realizar uniones entre diferentes componentes, son practicos al momente de desconectar un componente ya que la entrada que utiliza proporciona facilidad de desacople. Tambien ayuda a no invertir la polaridad. Las entradas pueden ser de conexiones machos o hembras.

Electronica Basica

cortar y pelar cables

Imagenes. Y explicacion de la imagen

Soldadura

para realizar la soldadura necesitamos estaño y un cautin.

1. Conectar el cautin a al toma corriente y encerder el switch

Imagen

2. hacer una prueba antes de soldar sobre una tarjeta perforada, colocar la punta del cautin sobre el estaño.

Imagen

3. calentar con la punta del cautin el componente a fijar en la placa y colocar el estaño sobre el, asi el estaño se derretirá y fijara la soldadura. Tambien se puede hacer directamente calentado el estaño con el cautin.
 imagen

4. por cada soldadura es recomendable hacer una limpieza de la punta del cautin, esto se realiza de la siguiente manera:
primero debemor mantener caliente el cautin (ya que es mas facil quitar el estaño y porque seguramente volveras a soldar otro componente).

Voltaje

El voltaje es una magnitud física, con la cual podemos cuantificar o “medir” la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos, y es medible mediante un aparato llamado multímetro. En cada país el voltaje estándar de corriente eléctrica tiene un número específico, aunque en muchos son compartidos. Por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina el voltaje estándar es de 220 voltios.
cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. De esta forma, el voltaje, que también es conocido como tensión o diferencia de potencial, es la presión que una fuente de suministro de energia electrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma, se establece el flujo de una corriente eléctrica.

Energia

El termino energia tiene diferentes definiciones, definiremos La energía eléctrica,esta se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus extremos.
Corriente

La corriente directa o continua se refiere al flujo continuo de carga electrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. En la corriente continua las cargas electricas circulan siempre en la misma dirección, tal como ocurre en las baterías, las dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente eléctrica.
Corriente alterna, posee un flujo variante en cuanto a magnitud y sentido. La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea esa corriente. No obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al positivo.

Polo a tierra
Un polo a tierra o puesta a tierra es un mecanismo de protección contra la corriente (una sobrecarga, un corto o un choque eléctrico), su función básicamente es desviar estas sobrecargas asía la tierra y así proteger a las personas o a los aparatos que están conectados a una toma.

Esto quiere decir que cierto sector de las instalaciones está unido, a través de un conductor, a la tierra para que, en caso de una derivación imprevista de la corriente o de una falla de los aislamientos, las personas no se electrocuten al entrar en contacto con los dispositivos conectados a dicha instalación.

Señal eléctrica analógica
Es aquella en la que los valores de la tensión o voltaje varían constantemente en forma de corriente alterna, incrementando su valor con signo eléctrico positivo (+) durante medio ciclo y disminuyéndolo a continuación con signo eléctrico negativo (–) en el medio ciclo siguiente.

Señal electrica digital
La señal digital comprende valores discretos entre 0 y 1, el conjunto de estos valores poseen una informacion codificada. Los sistemas que emplean señales digitales usan logica binaria de dos estados unicamente, 0-1, que indican el estado alto o bajo de la tension electrica.

Uso del multimetro

Familiarizarse con el dispositivo
Conectores
Cambio de baterias
Medir resistencia
medir voltaje
medir amperios
consejos
Si el multímetro deja de funcionar, comprueba el fusible. Podrás comprar un repuesto en una ferretería como Radio Shack, etc.
Cuando vayas a comprobar la continuidad en cualquier aparato o circuito, corta la energía. El multímetro tiene su propia fuente de energía en la batería interna. Dejar la electricidad encendida mientras evalúas la resistencia dañará el medidor.

Abvertencia
Respeta la electricidad. Si no sabes algo en particular, pregúntale a alguien con más experiencia.
- Siempre revisa el buen funcionamiento del multímetro en una fuente de corriente verificada. Un medidor estropeado indicará 0 voltios independientemente de la tensión real.
- Nunca conectes el medidor a los bornes de una batería o una fuente de voltaje si el selector está colocado para medir la corriente (amperios). Esta es la forma más segura de fundir un medidor.
Concepto de Sensor

Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: intensidad lumínica, temperatura, distancia, aceleración, inclinación, presión,desplazamiento, fuerza, torsión, humedad y movimiento. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia electrica [como en una , una capacidad electrica (como en un sensor de humedad), una tension electrica (como en un termopar), una corriente electrica (como en un fototransistor)].
El sensor está siempre en contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el termometro de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra.
Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas como son el acceso a la toma de valores desde el sensor,una base de datos, etc.
Por ejemplos: existen sensores que se instalan en los vehículos y que detectan cuando la velocidad de desplazamiento supera la permitida; en esos casos, emiten un sonido que alerta al conductor y a los pasajeros.
Otro tipo de sensor muy habitual es aquel que se instala en la puerta de entrada de las viviendas y reacciona ante el movimiento. Si una persona se acerca al sensor, éste emite una señal y se enciende una lámpara. La utilización de estos sensores está vinculada a la seguridad, ya que evitan que alguien aproveche la oscuridad para ocultarse e ingresar en la casa sin ser advertido.

tipos de sensores y su funcion

Sensores digitales
Los sensores digitales producen una señal de salida digital, en la forma un conjunto de series de pulsaciones que pueden ser contadas. Existen dos tipos de sensores digitales, los sensores digitales que reciben señal analogica

Sensores analogicos

componentes electronicos

resistencias: descripcion, codigo de colores.

Se opone al paso de la corriente eléctrica en un circuito, dando como resultado a un cambio en la tensión y en dicha corriente. El valor de las resistencias se mide en ohmios. Las bandas de colores en un lado de la resistencia.

Diodo

el diodo es un componente que conduce la electricidad en una sola dirección. Es útil usarlo en un circuito con un motor o una carga que consuma una gran cantidad de corriente eléctrica. Los diodos tienen polaridad, esto quiere decir que hay que colocarlos de una forma determinada (polarizado) dentro del circuito. Colocado de esta manera (correctamente polarizado) permite que la corriente eléctrica pase a través de él. Colocado al revés (inversamente polarizado) no deja pasar la corriente eléctrica. El diodo posee dos terminales, para reconocer la terminal positiva normalmente se indica mediante una franja de color blanco en uno de los lados del cuerpo del Diodo.

LEDs
Un tipo de diodo que emite luz cuando la corriente lo atraviesa. Como en todos los diodos, la corriente solo fluye en un sentido a través de estos componentes. Estará probablemente familiarizado con ellos al verlos como indicadores dentro de una gran variedad de dispositivos electrónicos. El la terminal mas larga normalmente se conecta al positivo de la alimentación.

Capacitores
Estos componentes almacenan y devuelven energía eléctrica en un circuito. Cuando el voltaje del circuito es más alto que el que está almacenado en el condensador, la corriente fluye del circuito al condensador, dándole una carga. Cuando la tensión del circuito es más baja, la energía eléctrica almacenada en el condensador es devuelta al circuito. A menudo se colocan entre los terminales positivo y negativo de una alimentación de un sensor o un motor para ayudar a suavizar las fluctuaciones de tensión que se puedan producir.

Push button
Es un dispositivo pulsador o interruptor, su función consiste en activar el flujo de corriente mientras son activados o presionados.

Conector jack USB hembra tipo B
Recibe señales de un cable USB, siendo estas señales información o simplemente alimentación eléctrica.

Transistor
Componente de tres terminales que puede trabajar como un interruptor electrónico. Es útil para controlar corrientes y tensiones grandes como la de los motores.

Zocalo
Es el dispositivo para conectar circuitos integrados en circuitos impresos, sin realizar soldadura. Esto evita someter a temperatura excesiva a los integrados u otros dispositivos, que puede dañarlos; además permite el reemplazo del componente sin pasar por un proceso de desoldadura y soldadura.

Pines machos
Estos pines se conectan en zócalos hembra, como los que tiene una placa de pruebas. Permiten conectar otros elementos electrónicos con mucha facilidad.

Pines Hembras
Se aloja a una placa y su función consiste en conectar pines Machos.

Cristal
Es un sistema que cambia de estado con un cierta periodicidad respondiendo a un estímulo de tipo externo, o natural, y en su realimentación incluye un resonador piezoeléctrico.

Puente H (Driver l293D)
Se trata de un circuito que permite controlar la polaridad de la tensión aplicada a un carga. El puente-H en el kit es un circuito integrado, pero se puede construir a partir de un número determinado de componentes discretos (resistencias, condensadores y transistores).

Jumper
Es un elemento que permite cerrar el circuito eléctrico del que forma parte dos conexiones.

Integrado UNL2803
Es un arreglo de transistores Darlington que ofrecen 8 salidas de alta corriente, para impulsar dispositivos como: relays, motores, solenoides, bombillas de filamento, series de LEDs, displays, etc.

Microcontrolador PIC 18F4550
Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica.

Conocimiento basico de Icaro
Introduccion a proyecto Icaro

El proyecto Ícaro es un conjunto de hardware, software y documentación para facilitar electrónica educativa en países de bajos recursos económicos, como una alternativa a costosos sistemas que sostienen licencias de software y patentes de hardware en sus productos. Es una manera sencilla de combinar la electrónica y la programación para desarrollar un entorno robótico para utilizarlo en aulas de clase como medio para el aprendizaje.
Es un proyecto creado por Valentín Basel de Argentina, que ha tomado relevancia en la comunidad de software libre de fedora en Latinoamérica

Falta...

lista de componentes

	Cantidad	Componente	Ubicación
1	11	Resistencias 470 Ohm – ¼ Watts	R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R12 R17
2	5	Resistencias 10k Ohm – ¼ Watts	R11 R13 R14 R15 R16
3	2	Capacitadores cerámicos 22pF	C2 C3
4	5	Capacitadores cerámicos 0.1uF	C9 C10 C11 (C12 C13)
5	1	Capacitador cerámico 220nF	C1
6	1	Capacitador Electrolítico 10uF 16V	C5
7	4	Capacitador Electrolítico 100uF 16V	C4 C6 C7 C8
8	3	Diodos 1N4007	D9 D12 D14
9	11	Leds difusos 5mm	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D10 D11 D12
10	1	Conector jack USB hembra tipo B	J1
11	1	Push Button (soft touch) - Reset	SW2
12	1	Regulador de Voltaje LM7805	U4
13	1	Regulador de Voltaje 78L05	U5
14	7	Borneras Dobles	P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
15	1	Zócalo de 20x2 Pines	U2
16	1	Zócalo de 9x2 Pines	P6
17	1	Zócalo de 20x2 Pines	U3
18	1	Cristal de 20Mhz	X1
19	2	Tiras de Pines Machos de 40 pines / Total 47 pines	Servos(3): K2 K3 K4 K5 K6; / Selectores(3): SW1; SW33 / ; K1; K8 / Sensores analógicos(8): P4; V; GND
20	1	Tiras de sockets hembras de 40 pines / Total 26 pines	Salida UNL2803 (8): P1; P7 / (4) P5 / (2) P15; P16; P17; P18
21	1	Driver L293D (Puente H)	U3
22	1	Integrado UNL2803	P6
23	1	Microcontrolador PIC 18F4550	U2
24	4	Jumper	SW1 SW3 K1 K8

Partes de la Placa

Homologacion de componentes

Sensores

sensores analogicos

Sesores digitales

Motores
Servomotores
Baterias
Cable USB

Ensamblaje de la placa

Paso 1: Resistencias
Doblar las terminales de la resistencia de manera que se vea a como lo muestra la siguiente imagen.
a) Para las resistencia de 470 ohm, colocarlas en los orificios que aparecen señalados en la placa como: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R8,R9,R12,R17
- soldar con estaño
-Cortar el exeso de material de la terminal.

b) Resistencia de 10kohm, doblar la resistencia e introducirla en los orificios que aparecen señalados en la placa como: R11,R13,R14,R15,R16.
-Soldar con estaño
-cortar el exceso de material de la terminal.

Paso 2: Puentes Metalicos
Doblar los puentes
colocar en el lugar señala en la siguiente imagen.
Soldar con estaño
recortar el exceso de material

Nota: Los puentes metalicos son pequeños trozos de alambres metalicos, se pueden obtener del sobrante de termanales cortadas en las resistencias.

Paso 3: Diodos

Doblar las terminales de los diodos, ubicarlos en la posicion D9,D12,D14
Para colocar correctamente los diodos solo debemos observar cuidadosamente la señal que muestra la placa y hacerla coincidir con la del diodo(linea color gris) a como lo muestra la imagen.
Soldar con estaño
cortar el exceso de material de la terminal.

Paso 4: Capacitores Ceramicos

capacitores 0.1uf
colocar en la posicion que muestra la placa como: C9,C10,C11,C12, C13
Soldar con estaño
recortar el exceso de material

nota: los capacitores C12 y C13 van dentro de los sockets u3 y P6. Pueden colocarse unos de menor tamaño o no instalarse.

Capacitores de 22pf
colocar en la posicion que muestra la placa como: C2 y C3
Soldar con estaño
recortar el exceso de material

Capacitores de 220nf
colocar en la posicion que muestra la placa como: C1
Soldar con estaño
recortar el exceso de material

Paso 5: Zocalos

Realizar pasos para: Zócalo de 20x2 Pines (U2), Zócalo de 20x2 Pines (U3)y Zócalo de 9x2 Pines (P6)
a-Colocar el zócalo a la placa, de manera que coincida la muesca del zócalo con la seña de la placa correspondiente para cada zócalo.*
b-No es necesario cortar los pines, pasar directamente a la soldadura. La soldadura debe cubrir perfectamente el pin sin tocar otras soldaduras. Realizar soldadura para todos los pines del zócalo procurando que estos no se toquen entre sí.

*Nota: la seña que esta dibujada en la placa de manera rectangular es el indicador de cómo debe colocarse correctamente el zócalo.
Si los pines no encajan correctamente no forzar su entrada, se recomienda levantar el zócalo y volverlo a colocar, si es posible ayudarse con un desarmado mara colocar los pines desalineados.

Paso 6: Pines

Pines Hembras UNL2803
Posicion :P1y P7
Los socket hembras posiblemente no estén en la cantidad indicada, para ello deberás contar cada pin y quebrar con cuidado el socket hasta que sean 8 pines juntos.
1. Colocar los 8 pines cortados anteriormente en la fila de pines de P1
2. Soldar los pines
        c) Repetir los pasos para los pines de P7

Posicion : P5
Cortar 4 pines y colocarlos en P5, realizar paso b

Posicion : P15,P16,P17 y P18
Cortar 2 pines para cada posicion, realizar paso b.

 Pines Machos
Cortar colocar 3 pines a cada posicion : K1,K2,K3, K4,K5,K6,K8
Soldar los pines con estaño

Paso 7: Transistores

1. LM7805
-	colocar los 3 terminales en los orificios correspondiente en U4
-	Doblarlo (a como lo muestra la imagen)
-	Soldarlo

2. 78L05

Colocar los3 terminales en la posicion U5 según como lo muestra figura
soladar.

Paso 8: Conector Jack USB hembra tipo B
Agregar a la placa de manera que la conexión USB que descubierta, contiene 4 pines, colocar con cuidado y luego soldarlo. Las soldaduras deben verse individual para cada pin, esto quiere decir que ninguna soldadura debe tocarse entre sí. Ver imagen

Paso 9: Interruptores
El primer interruptor soft touch lo ubicamos en la posición SW2, soldamos cada uno de los pines que contiene.

Colocar el otro interruptor en SW1-SW3, prestar atención a la dirección de la flecha que posee el interruptor la cual indica cómo debe colocarse. Soldar.

Paso 10: Borneras
Colocar las borneras en la placa en las posiciones P8, P9, P10, P11, P12, P13 y P14, de manera los orificios de la entradas/salidas queden por la parte de afuera de la placa. Soldar.

Paso 11: Capacitores Electroliticos
Capacitores de 100uf 16 V
Se colocan en las posiciones C4,C6,C7.
Realizar soldadura, de ser necesario cortar las terminales para que la soldadura quede al ras de la placa.

Capacitores de 10 uf 16V
Es un capacitor normalmente de color oscuro, se coloca en la posicion C5. Realizar soldadura.

Paso 12: Leds

Los LEDs que utilizaremos en las posiciones: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11 y D12 deben coincidir con el + y - de cada pin que posee el LED. Podemos observar que el LED posee un pin más largo que el otro, el pin largo es considerado como + (ánodo) y el corto como - (cátodo), ver en la imagen la forma de colocarlos.

Conexion a Icaro

Concepto de terminal : es una herramienta que hace posible interactuar directamente con el sistema operativo atraves de ordenes o comandos que se ejecutan inmediatamente.

Comandos: es un orden o instrucción que el usuario proporciona al sistema desde una terminal.

Plugin : Un complemento es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente muy específica.

Repositorio: Almacén o lugar donde se guardan ciertas cosas o donde se mantiene informacion digital.

Comandos basicos

Comando	descripcion
su	Su (Switch User 'cambiar de usuario') .usuario con privilegios.
cat	permite visualizar el contenido de un archivo de texto sin la necesidad de un editor
ls	permite listar el contenido de un directorio
cd	Permite entrar a una ruta
cd ..	Permite salir de una ruta
touch	Crea un archivo vacio,tambien permite actualizar archivo existente.
mkdir	Crea un directorio
yum install	Para instalar un programa
git clone	Para clonar un repositorio en un nuevo directorio
cp -r	Copia una estructura de directorios enteros en otra ubicacion
sudo	Permite ejecutar programas con privilegios de seguridad.
chmod 777	Permite dar permisos de archivos (leer,escribir,ejecutar)
grouppadd	Crea un nuevo grupo
usermod	Modifica atributos de una cuenta de usuario

Instalacion de plugin tortucaro a XO

Paso 1: Descargar Icaro

1. En la barra de busqueda de actividades escribir el nombre de la actividad ¨terminal¨
(IMAGEN)
2. Seleccionar selecionar del resultado de la busqueda la imagen de una pantalla negra que representa la termina(esto abrira la actividad)
(IMAGEN)
3. digitar el siguiente comando y luego presionar el boton ENTER
ls (IMAGEN )
4. Aparecera en la pantalla varios nombres de archivos con letras de color azul que simbolizan las carpetas de la XO.
5. Digita el siguiente comando que nos permetira entrar a la carpeta de descarga y presiona enter.
Cd Descarga (IMAGEN)
6. digitar el comando su y presionar el boton ENTER.
su(IMAGEN)
7. Instalar git para luego poder descargar los repositorios de github de Valentin Basel. Para ello utilizaremos el comando yum install +nombre.

Yum install git

8. Luego de descargar git realizaremos siempre en la terminal el comando 'git clone + ladrieccion' y presionar el boton Enter
Git clone https://github.com/valentinbasel/icaro.git
9. Una vez que hemos descargado exitosamente el git de Icaro procedemos a copiar el archivo udev de la siguiente manera:
1. ver en la carpeta de descarga todo lo que contiene
ls
(IMAGEN)
2. Si el contenido anteriormente descargado se efectuo correctamente	encontraremos en la carpeta de descarga el archivo con nombre Icaro,	entramos a la carpeta con el comando cd icaro y presionar el boton ENTER
cd icaro
(IMAGEN)
3. Dentro de la carpeta necesitaremos ver todo lo que contiene para ello	ocuparemos el comando ls
ls
(IMAGEN)
4. Copiaremos el archivo UDEV que se encuentra en la carpeta Icaro y lo	llevaremos a la siguiente direccion : /etc/udev/rules.d/. se digita el comando
cd +espacio+ -r+ espacio+udev+ espacio + direccion(puedes copiar y pegar el	comando para mayor facilidad)
cp –r udev/ /etc/udev/rules.d/
(Imagen)

10. Conectar el cable usb desde XO a placa Icaro
11. Conceder permisos con el comando Sudo chmod 777 + /dev/ttyACM0 y presionamos el boton ENTER.
sudo+espacio+chmod+espacio+777+espacio+/dev+/ttyACM0
sudo chmod 777 /dev/ttyACM0

12. Agregaremos un usuario al grupo microchip y para finalizar cada linea de comando presionaremos el Boton ENTER

sudo+espacio+gruopadd+espacio+microchip+ENTER
Sudo groupadd microchip

sudo+usermod+espacio+-a+espacio+-G+espacio+microchip+ espacio+$USER+ENTER
sudo usermod -a -G microchip $USER

13. Agregar usuario al grupo dialout
sudo+espacio+usermod+espacio+-a+espacio+-G+espacio+$USER
sudo usermod -a -G dialout $USER

14. Revisar la conexión de la computadora XO a la placa Icaro
ls+espacio+/deb+/tty+TAB
ls /dev/tty
(IMAGEN)

15. Opcionalmente podemos probar si la conexión entre la XO y la placa Icaro realmente tiene una comunicación, lo probaremos con cutecom
cutecom+ENTER
cutecom
1.Muestra una ventana
(IMAGEN DE LA VENTANA DE CUTECOM)
2. Selecciona el dispositivo según el que mostro en el paso #14 (ACM1 u ACM0)
3.selecciona el puerto 9600
4. Selecionar con un click el boton 'open device'
5. En el cuadro de dialogo que se encuentra debajo del boton 'clear' podemos	escribir los caracteres que muestra la tabla de protocolo de comunicacion, luego de	escribir el carácter presionamos la tecla ENTER

Caracteres	Respuesta	Descripción
b	Icaro05	Es un pequeño mensaje de bienvenida con la versión del firmware.
s	Espera un segundo valor para enviar al puerto	Después de enviar el código “s” la placa espera hasta recibir otro carácter y enviarlo a los puertos de salida del sistema
E	Espera un segundo valor (1 -6) y devuelve el valor de los sensores 1,2,3,4,5,6 (0 o el número del sensor)	Después de enviar elcódigo “e” la placa espera hasta recibir otro carácter (1,2,3,4,5,6) y devuelve el valor de pulsado del sensor.
m	Espera un segundo valor y genera un pulso PWM para mover el servo	En la versión 04 de icaro, solo se puede controlar un servo motor a la ves y dejando 1500 Ms de tiempo entre datos

16. Mantener la conexión

Comandos

Programando con Tortugarte

tortugarte es una actividad inspirada en Logo, sirve para llevar a cabo la interpretacion de programacion en bloque. Es una herramienta util para la enseñanza